Zamawiający: Gmina Przytyk                                            Przytyk, dnia 07 września 2011r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr d-3/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dostawa nowego ciągnika z przyczepą i osprzętem w postaci kosiarki wysięgnikowej bijakowej”.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający- Gmina Przytyk działając zgodnie z art. 12a,  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawę nowego ciągnika z przyczepą i osprzętem w postaci kosiarki wysięgnikowej bijakowej.

Zakres zmian jest następujący:

1. Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  pkt.1 ciągnik rolniczy w wierszu 7 zmienia się treść- jest:  Posiadać pisemne umowy gwarancyjne i pogwarancyjne z autoryzowanymi serwisami zlokalizowanymi w odległości nie większej niż 50 km od Przytyka.

Powinno być: Posiadać pisemne umowy gwarancyjne i pogwarancyjne z autoryzowanymi serwisami zlokalizowanymi w odległości nie większej niż 30 km od Przytyk.

W pozostałych wierszach w pkt.1 zmienia się treść- jest:

Ciągnik musi charakteryzować się niskoemisyjnym silnikiem sześciocylindrowym, turbodoładowanym, intercoller, chłodzonym cieczą o mocy nie mniejszej niż 125 KM i nie większej niż 140 KM. Przednia oś z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego i elektrohydraulicznym załączaniem napędu na 4 koła. Kabina klimatyzowana, szerokie drzwi wejściowe z obu stron. Ciągnik musi mieć możliwość agregowania maszyn i urządzeń komunalnych zawieszanych i przyczepianych spełniający wymagania z zakresy ergonomii i BHP.

Powinno być:

- Fabrycznie nowy  - rok produkcji 2011 ,

- Moc silnika min.  105-120 KM,

- Silnik spełniający normy min EURO III,

- Silnik chłodzony cieczą ,

- Układ napędowy :

- napęd na cztery koła 4x4 ,

- sprzęgło sterowane hydrostatycznie ,

- skrzynia biegów zsynchronizowana  min 16 P + 16 T , biegi pełzające od 0,5

km/h ,

- blokada tylnego mechanizmu różnicowego ,

- Układ hamulcowy i kierowniczy:

- hamulce zintegrowane niezależne  na 4 koła,

- hamulec postojowy niezależny,

- hamulec przyczepy pneumatyczny ,

- układ kierowniczy z regulowaną kolumną kierowniczą dwupłaszczyznowo,

- W.O.M. przód:

-  niezależny napęd sterowany elektro – hydraulicznie o prędkości 1000 obr./min .

- W.O.M. tył:

- niezależny napęd sterowany elektro–hydraulicznie o prędkości

540-540 E –1000 – 1000E obr./min.

- TUZ :tył -  hydrauliczny sterowany mechanicznie o   udźwigu min 5000 kg. ,

przód – o udźwigu min. 1800 kg. ,

- Balast na TUZ przedni  min 300 kg,

- Szybkozłącza hydrauliczne min.-  6 szt,

- Możliwość zainstalowania ładowacza czołowego,

- Kabina wyposażenie min. – ogrzewanie, klimatyzacja, regulowany fotel kierowcy ,

- Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem,

- Błotniki regulowane kół przednich ,

- Ogumienie przód  min 480/65R 24 , tył 540/65R 34,

- Lampa wysyłająca żółte sygnały błyskowe z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” widziana w zakresie 360o

- Ciągnik dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- Ciągnik musi zapewniać kompatybilną i prawidłową współpracę z poniższym osprzętem.

pkt. 2 przyczepa rolnicza zmienia się treść – jest:

Przyczepa o ładowności nie mniej niż 8 ton, odkryta, wysokie burty, wywrotka lewo, prawo, tył

Powinno być:

1.  Fabrycznie nowa - rok produkcji 2011,

2.   Ładowność min. 7 ton,

3.  Wywrot skrzyni ładunkowej trójstronny,

4.  Podpora hydrauliczna nożycowa,

5. Ogumienie min. 400/60 - 15.5,

6. Masa własna max. 2800 kg,

7. Rodzaj osi tandem.

pkt. 3 kosiarka bijakowa zmienia się treść – jest:

Kosiarka wysięgnikowa bijakowa o szerokości koszenia nie mniej niż 1,1 m.

Powinno być:

Kosiarka bijakowa:

Głowica do koszenia traw i krzaków

- Fabrycznie nowa - rok produkcji 2011,

- Szerokość robocza głowicy min. 1,1m,

- Moc na wale tnącym min 52KM,

- Regulowana część przednia głowicy,

- Wysokość koszenia  - ≤ 2cm - ≥ 6 cm,

- Noże tnące i rozdrabniające  min Ø 6cm,

- Kompatybilna z powyższym ramieniem hydraulicznym.

Głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów

1. Fabrycznie nowa - rok produkcji 2011,

2. Średnica tarczy roboczej min. 80 cm,

3. Noże tnące i wyrzutowe wymienne,

4. Przekładnia bezpośrednia  wzmocniona,

5.Średnica ciętych  korzeni  min Ø 13cm,

6.Kompatybilna z powyższym ramieniem hydraulicznym.

2.Rozdział XII. Wadium pkt. 8.2. zmienia się treść – jest:

Wadium należy wnieść na okres związania z ofertą. tj. od  08.09.2011r.do 07.10.2011r.) w terminie do dnia 08.09.2011r. do godz. 1000

Powinno być:

Wadium należy wnieść na okres związania z ofertą. tj. od  22.09.2011r.do 21.10.2011r.) w terminie do dnia 22.09.2011r. do godz. 1000

3. Rozdział XIV. Opis sposobu  przygotowania oferty pkt. 19 – ostatni wiersz w tabeli zmienia się treść – jest:  Nie otwierać przed 08.09.2011r.

Powinno być:

Nie otwierać przed 22.09.2011r.

4. Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt. 1  zmienia się treść – jest: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk  w pok. 24 tj. SEKRETARIAT nie później niż do dnia 08.09.2011r.do godz. 1000.

Powinno być:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk  w pok. 24 tj. SEKRETARIAT nie później niż do dnia 22.09.2011r.do godz. 1000.

W pkt. 2 zmienia się treść- jest: Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 08.09.2011r. o godz. 1005

Powinno być:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 22.09.2011r. o godz. 1005

5. w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SIWZ-d-3/2011) zmienia się treść – jest:

Nr ogłoszenia 267248-2011

Powinno być:

Nr ogłoszenia 278386-2011 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. oświadczenie dotyczące opisu technicznego  (załącznik nr 5 do SIWZ-d-3/2011) zmienia się  treść parametrów ciągnika, przyczepy i kosiarki. Oświadczenie to Wykonawca  złoży  na nowym załączniku – wzór oświadczenia załącznik nr 5 do zmiany treści SIWZ.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

Załączniki:

Załącznik Nr 5 -   wzór oświadczenia opisu technicznego

Przytyk, dnia 07 września 2011r.                                                         Wójt Gminy Przytyk

Dariusz Wołczyński

Załącznik Nr 5 do SIWZ

do SIWZ-d-3/2011

Oświadczenie dotyczące opisu technicznego wraz z fotografiami ( lub folderami reklamowymi) oferowanego ciągnika i wyposażenia

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  nowego ciągnika z przyczepą i osprzętem w postaci kosiarki wysięgnikowej bijakowej

| Lp. | Parametry ciągnika (warunki) wymagane przez zamawiającego | Opis techniczny oferowanego urządzenia | Spełnia Nie spełnia* |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Fabrycznie nowy -rok produkcji – 2011r. |  |  |
| 2 | Moc silnika min. 105-120 KM |  |  |
| 3 | Silnik spełniający normy min EURO III |  |  |
| 4 | Silnik chłodzony cieczą |  |  |
| 5 | Układ napędowy : - napęd na cztery koła 4x4 , - sprzęgło sterowane hydrostatycznie, - skrzynia biegów zsynchronizowana min 16 P + 16 T biegi pełzające od 0,5 km/h , - blokada tylnego mechanizmu różnicowego. |  |  |
| 6 | Układ hamulcowy i kierowniczy: -hamulce zintegrowane niezależne na 4 koła, - hamulec postojowy niezależny , - hamulec przyczepy pneumatyczny, - układ kierowniczy z regulowaną kolumną kierowniczą Dwupłaszczyznowo. |  |  |
| 7. | W.O.M. przód: - niezależny napęd sterowany elektro – hydraulicznie o prędkości 1000 obr./min . |  |  |
| 8 | W.O.M. tył: - niezależny napęd sterowany elektro–hydraulicznie o prędkości 540-540 E –1000 – 1000E obr./min. |  |  |
| 9. | TUZ :tył - hydrauliczny sterowany mechanicznie o udźwigu min 5000 kg. , przód – o udźwigu min. 1800 kg. |  |  |
| 10. | Balast na TUZ przedni min 300 kg, |  |  |
| 11. | Szybkozłącza hydrauliczne min.- 6 szt |  |  |
| 12. | Możliwość zainstalowania ładowacza czołowego |  |  |
| 13. | Kabina wyposażenie min. – ogrzewanie, klimatyzacja, regulowany fotel kierowcy |  |  |
| 14. | Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem |  |  |
| 15. | Błotniki regulowane kół przednich |  |  |
| 16 | Ogumienie przód min 480/65R 24 , tył 540/65R 34 |  |  |
| 17. | Lampa wysyłająca żółte sygnały błyskowe z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” widziana w zakresie 360o |  |  |
| 18. | Ciągnik dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym |  |  |
| 19. | Ciągnik musi zapewniać kompatybilną i prawidłową współpracę z poniższym osprzętem |  |  |
|  | Parametry przyczepy (warunki) wymagane przez zamawiającego |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowa-rok produkcji – 2011r. |  |  |
| 2 | Ładowność min. 7 ton |  |  |
| 3 | Wywrot skrzyni ładunkowej trójstronny |  |  |
| 4 | Podpora hydrauliczna nożycowa |  |  |
| 5. | Ogumienie min. 400/60 - 15.5 |  |  |
| 6. | Masa własna max. 2800 kg |  |  |
| 7. | Rodzaj osi tandem. |  |  |
|  | Parametry kosiarki (warunki) wymagane przez zamawiającego |  |  |
|  | Głowica do koszenia traw i krzaków |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowa- rok produkcji – 2011r. |  |  |
| 2 | Szerokość robocza głowicy min. 1,1m |  |  |
| 3. | Moc na wale tnącym min 52KM |  |  |
| 4. | Regulowana część przednia głowicy |  |  |
| 5. | Wysokość koszenia - ≤ 2cm - ≥ 6 cm |  |  |
| 6. | Noże tnące i rozdrabniające min Ø 6cm |  |  |
| 7. | Kompatybilna z powyższym ramieniem hydraulicznym. |  |  |
|  | Głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów |  |  |
| 1. | Fabrycznie nowa- rok produkcji – 2011r. |  |  |
| 2. | Średnica tarczy roboczej min. 80 cm |  |  |
| 3. | Noże tnące i wyrzutowe wymienne |  |  |
| 4. | Przekładnia bezpośrednia wzmocniona |  |  |
| 5. | Średnica ciętych korzeni min Ø 13cm |  |  |
| 6. | Kompatybilna z powyższym ramieniem hydraulicznym |  |  |
| DODATKOWE INFORMACJE/DODATKOWE WYPOSAŻENIE: |

..............................................................

(Podpis osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta)

.............................dnia, ..................